Załącznik nr 1 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla ……………………

Nr sprawy             /2020

Modyfikacja

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie pochodzące z prezentacji ani powystawowe, rok produkcji 2020 . | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. | Tak |  |
| 3. | Zasilanie jednofazowe 230V AC | Tak |  |
| 4. | Urządzenie i preparat bezpieczne dla powierzchni dekontaminowanych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń, elementów z gumą, plastikiem oraz w szczególności sprzętu elektronicznego. | Tak |  |
| 5. | Możliwość dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze do 300 m³ | Tak |  |
| 6. | Proces dezynfekcji całkowicie zautomatyzowany | Tak |  |
| 7. | Mobilna konstrukcja urządzenia pozwalająca na jego łatwe przemieszczanie między pomieszczeniami | Tak |  |
| 8 | Równomierne rozpylanie środka dezynfekcyjnego na wszystkich powierzchniach nawet trudnodostępnych | Tak |  |
| 9. | Automatyczna kalkulacja ilości produktu i czasu dyfuzji środka w zależności od kubatury pomieszczenia | Tak |  |
| 10. | Opóźnienie rozpoczęcia procesu dyfuzji pozwalające na bezpieczne opuszczenia dezynfekowanego pomieszczenia | Tak |  |
| 11. | Możliwość automatycznego uruchomienia urządzenia w ustalonym czasie | Tak |  |
| 12. | Możliwość identyfikacji pomieszczenia i operatora za pomocą kodów kreskowych. | Tak |  |
| 13. | Zapis danych w sterowniku urządzenia | Tak |  |
| 14. | Czytnik kodów kreskowych pozwalających na bezbłędną identyfikację pomieszczenia i operatora. | Tak |  |
| 15. | Rejestracja procesu zamgławiania. | Tak |  |
| 16. | Wbudowany port USB umożliwiający kontrolę parametrów procesu.( ilość zużytego preparatu, dane użytkownika, czas dyfuzji, czas kontaktu, błędy procesu itp.) | Tak |  |
| 17. | Możliwość eksportu danych na komputer i zrobienie wydruku | Tak |  |
| 18. | Automatyczna kontrola poziomu preparatu dezynfekcyjnego wraz z porównaniem ilości potrzebnej do przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji wybranej kubatury. | Tak |  |
| 19. | Brak możliwości skrócenia procesu przed zakończeniem całego cyklu. | Tak |  |
| 20. | Automatyczne zatrzymanie procesu dezynfekcji w przypadku niedostatecznej ilości preparatu w pojemniku. | Tak |  |
| 21. | Wyświetlanie informacji na temat błędów na wyświetlaczu sterownika. | Tak |  |
| 22. | Automatyczne zatrzymanie procesu w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości | Tak |  |
| 23. | Działanie środka wskazujące skuteczne działanie po jednokrotnym procesie zamgławiania: Bakteriobójcze w czasie max. 30 min. Grzybobójcze w czasie max. 120 minut. Wirusobójcze (łącznie z Noro, Adeno i Polio) w czasie max. 60 min. Sporobójcze na Clostridium difficiale w czasie max. 60 min. Załączyć dokument badań potwierdzających skuteczność. | Tak, Podać i załączyć dokument potwierdzający: |  |
| 24. | Dekontaminacja przeprowadzana w oparciu o środek o zawartości nadtlenku wodoru w stężeniu roboczym poniżej 3%. Bez zawartości metali ciężkich | Tak |  |
| 25. | Proces dekontaminacji zgodny z normą NFT 72-281 (2014) | Tak |  |
| 26 | Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dedykowany środek w ilości min.10 l. wliczony w cenę | Tak |  |
| 27 |  |  |  |
|  | Waga urządzenia max. 35 kg. | Tak |  |
| 28 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, liczba 4 szkoleń. | Tak |  |
| 29 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. | Tak |  |
| 30 | Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej. | Tak |  |
| 31 | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | ≥ 3 lata – 0 pkt ≥ 4 lata – 20 pkt ≥ 5 lat – 40 pkt |  |
| 32 | Maksymalna liczba napraw jednego podzespołu, skutkująca wymianą tego podzespołu na całkowicie nowy. | Tak |  |
| 33 | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, określone zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | 2 |  |
| 34 | Maksymalna liczba napraw aparatu skutkująca wymianą aparatu na nowy wolny od wad. | 3 |  |
| 35 | Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki w godzinach. | 24 |  |
| 36 | Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia w dobach. | 3 |  |
| 37 | Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego. | Tak |  |

Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2.

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru