Załącznik nr 1a do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy ZP/TP-03/2022

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

(Opis Przedmiotu Zamówienia)

Przedmiot zamówienia – sprężarka powietrza medycznego – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2021. | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE, spełnienie normy European Farmacopea - wymogi dla powietrza medycznego | Tak |  |
| 3. | wydajność minimum 0,8 m3/min | Tak |  |
| 4. | Pojemność 5 litrów | Tak |  |
| 5. | maksymalne ciśnienie robocze 10 bar | Tak |  |
| 6. | zakres ciśnień roboczych od 5 bar do 10 bar | Tak |  |
| 7. | moc silnika min 5 kW | Tak |  |
| 8. | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 9. | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 24 m-ce | ≥ 2 lata – 0 pkt ≥ 3 lata – 20 pkt |  |

Kolumna nr 2 „Parametry wymagane” – zawiera parametry wymagane przez Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna nr 3 „Parametry graniczne" – zawiera graniczne wartości parametrów z kolumny nr 2.

Kolumna nr 4 „Parametry oferowane” – brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako nie spełnienie danego parametru.