Wrocław, dnia 15.03.2022 r.

Dotyczy : Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów eksploatacyjnych w agregacie firmy Iveco Motors GI275A60+SZR (syg. postęp.: ZP-41/2022).

W zakres prac wchodzi wymiana:

a) Filtr oleju – 1 szt.

b) Filtry paliwa – 2 szt.

c) Filtr powietrza – 1 szt.

d) Płyn chłodniczy

e) Olej silnikowy w układzie smarowania – ok. 28 litrów

W ramach przeglądu należy wykonać:

- wymianę materiałów eksploatacyjnych

- czyszczenie agregatu,

- czyszczenie silnika,

- czyszczenie i przegląd SZR,

- czyszczenie prądnicy (zewnętrzne obudowy),

- pomiary akumulatorów rozruchowych, alternatora, instalacji rozruchowej

- kontrola układu paliwa, smarowania, chłodzenia

- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy

- kontrola napięcia i stanu paska

- kontrola progu zamarzania płynu

- uruchomienie w trybie ręcznym

- uruchomienie w trybie automatycznym

- pomiary elektryczne rezystancji izolacji prądnicy,

- pomiary elektryczne akumulatorów

- pomiary parametrów pracy agregatu bez obciążenia (ewentualne regulacje)

- odbiór i utylizacja starych filtrów

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Termin wykonania 01-05.04.2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 667977707 Termin składania ofert do 23.03.2022r. Ofertę prosimy przesyłać na adres: m.gawron@falkiewicza.pl

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Szpital oświadcza iż niniejsze zapytanie zostało do Państwa skierowane w celu rozeznania

rynku.